| Locatia: Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Laborator 25 Adresa: str. Arany János nr. 11 RO-400028, Cluj-Napoca Persoane de contact: conf. dr. ing. Liliana Bizo; liliana.bizo@ubbcluj.ro conf. dr. ing. Réka Barabás; reka.barabas@ubbcluj.ro |  |
| --- | --- |
| Denumire echipament: Aparat pentru depuneri filme subțiri de dimensiuni medii, prin imersie într-un singur vas și configurație PC completă (model KSV Nima, cod KN 4003) |
| Caracteristici, performanţe: Pentru depuneri de filme sol-gel, filme cu straturi individuale și alte tipuri de acoperiri prin imersie Controlat prin PC Software inclus, cu posibilitatea de memorare de programe de imersie în PC Viteza de imersie controlată prin software în intervalul 1 – 1000 mm / min., rezoluție 0,01 mm/min Caracteristici proba: - greutate: 0 … 500 g - înalțime: 25 … 300 mm - lățime: 5 … 400 mm - grosime: 0,15 … 15 mm Ecran LCD pentru afișarea presiunii suprafeței în timp real Tastatură pentru controlul manual al imersiei Interfață USB pentru conectarea la PC Control al temperaturii lichidului (include senzor de temperatură și software) Interfață pentru senzor de pH Interfață pentru agitator magnetic Dimensiuni: 490 x 410 x 1200 mm (lungime x latime x inaltime) Unitate de interfață pentru conectarea aparatului la PC și conectarea accesoriilor opționale (senzor de pH, agitator magnetic), configurație PC completă (unitate centrala, monitor, tastatură, mouse, sistem de operare Windows, licenta MS Office), clemă metalică pentru proba, clema din PTFE pentru probă, manual de operare pe stick USB Alimentare 220 V / 50 Hz Data achizitiei: 2019 |
| Aplicaţii, utilizări: Aplicațiile includ depunerea de straturi subtiri cu proprietăți electrice și electro-optice, depunerea de acoperiri biocompatibile, etc. |
| Oferte adresate utilizatorilor interni şi externi (Servicii şi tarife): Prețul se negociază de la utilizator la utilizator |
| Sursa de finanţare: Grant intern UBB pentru susținerea infrastructurii strategice de cercetare – Platforma rUBB (Proiect 33PFE/2018) |
| Valoare: 60.300 lei Acces, orar de funcţionare: luni-vineri, zilnic orele 10-18 pe bază de programare prealabilă. Funcționare după programarea persoanelor care au fost instruite în prealabil. Persoane de contact: conf.dr.ing. Liliana Bizo, e-mail: liliana.bizo@ubbcluj.ro; conf.dr.ing. Reka Barabas, e-mail: reka.barabas@ubbcluj.ro Lista cheltuielilor anuale pentru susținerea bunei funcționări a elementului de infrastructură: Ocazional: costuri pentru reparații care să asigure buna funcționare (defecțiuni la unitatea de interfață KSV NIMA care, la rândul ei, este conectată la calculator) |