| Locatia: Facultatea de Chimie si Inginerie Chimică Departamentul de Stiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice şi Nanomateriale Laborator de proiectare, obţinere şi testare materiale liante Adresa: Str. Arany Janos, nr. 11, sala nr. 14 Tel: 0264 593833 Persoana de contact: Conf. Dr. Ing. Gorea Maria e-mail: mgorea@chem.ubbcluj.ro |  |
| --- | --- |
| Denumire echipament: Aparat pentru determinarea suprafeţei specifice la ciment ToniPERM |
| Caracteristici, performanţe: Aparatul este folosit pentru determinarea suprafeţei specifice a unui solid dispersat prin tehnica de permeaţie (metoda Blaine); Intervalul de măsurare – 1000 la 4000 cm2/g; Volumul rezervorului: cca. 74 cm3; Tensiunea de alimentare: 230 V ± 10 % Frecvenţa: 50 sau 60 Hz; Puterea: 15 VA Data achiziţionării: 2007 |
| Aplicaţii, utilizări: Determinarea suprafeţei specifice (valoare Blaine) a pudrelor; Inregistrarea datelor; Prelucrarea datelor; Datele sunt evaluate complet automatizat; Valoarea Blaine este calculată ca o medie a valorilor individuale pentru proba din rezervor şi este în acord cu standardul EN 196; Testul este rapid; După setarea aparatului se pot face mai multe măsurători de permeabilitate. |
| Oferte adresate utilizatorilor interni şi externi (Servicii şi tarife): Facilităţile de experimentare vor fi puse la dispoziţie în acord cu programul laboratorului didactic Tarifele vor fi stabilite de comun acord cu beneficiarul, în funcţie de costurile specifice |
| Sursa de finanţare: program dotare UBB |
| Valoare: 46 755 RON |