| Locatia: Facultatea de Chimie si Inginerie Chimică Adresa: Str. Arany Janos, nr. 11, sala nr.208 Tel: 0264 593833 Persoana de contact: Lect.Dr.Ing.Barabas Reka e-mail: breka@chem.ubbcluj.ro |  |
| --- | --- |
| Denumire echipament: Uscator prin sprayere B-290 |
| Caracteristici, performanţe: Putere: 2900 W Voltaj: 00/230 V, 50–60 Hz Capacitatea de evaporare: 1.0 l/hr H2O, mai ridicata pentru solventi organici Debit de aer: Max. of 35 cu. m./hr Temperatura maxima (input): 220 °C Capacitate de incalzire: 2300 W Interfata: Serial port RS-232 pentru toti parametrii Gazul pentru sprayere: aer comprimat sau azot, 200–1000 l/hr, 5–8 bar Diametrul duzei: 0.7 mm Standard Diametrul particulelor: 1–25 μm Dimensiuni : L x l x i 60 x 50 x 110 cm Greutate: 48 kg Data achiziţionării: 2009 |
| Aplicaţii, utilizări: Face posibila obtinerea unei pulberi direct din solutie; alte procese pot fi complete intr-o singura etapa: modificarea marimii particulei aglomerarea nanoparticulelor uscarea suspensiilor acoperirea particulelor fabricarea de microcapsule |
| Oferte adresate utilizatorilor interni şi externi (Servicii şi tarife): Pretul se negociaza de la utilizator la utilizator |
| Sursa de finanţare: Contract Nr……….. Din fondurile pentru dotarea laboratoarelor didactice |
| Valoare: 23.300 EURO |